## Slide 1
Méthodes d'évaluation de l'assainissement Climate-SMART
Méthodes d'évaluation
UPM Umwelt-Projekt-Management GmbH
Juin 2025

## Slide 2
Ordre du jour
Comment évaluer les composantes de l’assainissement Climate-SMART ?
Comment appliquer l’approche d’assainissement Climate-SMART aux technologies ?
1
2
3
Comment appliquer l'approche d’assainissement Climate-SMART aux systèmes ?
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART

## Slide 3
1.
COMMENT ÉVALUER LES COMPOSANTES DE L'ASSAINISSEMENT CLIMATE-SMART

## Slide 4
L’assainissement Climate-SMART, c'est :
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
4

## Slide 5
Sûr
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
« ÉCHELLE D'ASSAINISSEMENT JMP »
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
RISQUE DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
VIDANGE MÉCANIQUE, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINS
LES EXTRANTS (EFFLUENTS, BOUES, SOUS-PRODUITS) RÉPONDENT AUX NORMES NATIONALES / OMS
CODE DE CONSTRUCTION
TRAITEMENT COMPLET, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATIONS
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
5

## Slide 6
Atténuateur
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ÉMISSIONS CARBONE ET OUTIL DE SUIVI
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
6

## Slide 7
Adaptatif et résilient
UTS CLIMATE-FIRST
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
UTS CLIMATE-FIRST
UTS CLIMATE-FIRST
UTS CLIMATE-FIRST
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
7

## Slide 8
Transformatif
ETUDE DE PERCEPTION ET D'ACCEPTATION
APPROCHE DE MARCHÉ POUR LA SÉLECTION DES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
8

## Slide 9
2.
COMMENT APPLIQUER L’APPROCHE D’ASSAINISSEMENT CLIMATE-SMART AUX TECHNOLOGIES ?

## Slide 10
Sûr
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
« ÉCHELLE D'ASSAINISSEMENT JMP »
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
RISQUE DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
VIDANGE MÉCANIQUE, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATION
LES EXTRANTS (EFFLUENTS, BOUES, SOUS-PRODUITS) RÉPONDENT AUX NORMES NATIONALES / OMS
CODE DE CONSTRUCTION
TRAITEMENT COMPLET, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATIONS
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
10

## Slide 11
Sûr
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
« ÉCHELLE D'ASSAINISSEMENT JMP
RISQUE DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
VIDANGE MÉCANIQUE, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATION
LES EXTRANTS (EFFLUENTS, BOUES, SOUS-PRODUITS) RÉPONDENT AUX NORMES NATIONALES / OMS
CODE DE CONSTRUCTION
TRAITEMENT COMPLET, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATIONS
NIVEAU DE SERVICE | DÉFINITION | ODD | CIBLE
ASSAINISSEMENT GÉRÉ EN TOUTE SÉCURITÉ | Utilisation d’installations améliorées, non partagées avec d’autres ménages, avec gestion sûre des excréta sur place ou traitement hors site | 6.2.1a | D’ici 2030, toutes les personnes devraient avoir accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité
ÉLÉMENTAIRE | Utilisation d’installations améliorées non partagées avec d’autres ménages | 1.4.1 | D’ici 2030, garantir que tous les hommes et femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques ainsi qu’un accès aux services de base, …
LIMITÉ | Utilisation d' installations améliorées partagées entre deux ménages ou plus |  | 
NON AMÉLIORÉ | Utilisation de latrines à fosse sans dalle/plate-forme, de latrines suspendues ou de latrines à seau |  | 
PAS DE SERVICE | Élimination des matières fécales humaines en plein air (champs, forêts, plans d’eau, etc.) ou avec les déchets solides |  | Mettre fin à la défécation en plein air
Eau souterraine
pollution
risque
estimation
outil
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
11

## Slide 12
Sûr
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
« ÉCHELLE D'ASSAINISSEMENT JMP
RISQUE DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
VIDANGE MÉCANIQUE, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATION
LES EXTRANTS (EFFLUENTS, BOUES, SOUS-PRODUITS) RÉPONDENT AUX NORMES NATIONALES / OMS
CODE DE CONSTRUCTION
TRAITEMENT COMPLET, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATIONS
VACCINS:
tétanos
polio
typhoïde
hépatites A et B
De plus, bilans de santé réguliers et
traitements (par exemple déparasitage)
EPI
MÉCANIQUE
VIDANGE
EPI
Exemple de manuel HSE
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
12

## Slide 13
Sûr
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
« ÉCHELLE D'ASSAINISSEMENT JMP
RISQUE DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
VIDANGE MÉCANIQUE, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATION
LES EXTRANTS (EFFLUENTS, BOUES, SOUS-PRODUITS) RÉPONDENT AUX NORMES NATIONALES / OMS
CODE DE CONSTRUCTION
TRAITEMENT COMPLET, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATIONS
VACCINS:
tétanos
polio
typhoïde
hépatites A et B
De plus, bilans de santé réguliers et
traitements (par exemple déparasitage)
PARAMÈTRE | VALEUR INDICATIVE DE L'OMS POUR L'IRRIGATION
Œufs d'helminthe | ≤ 1 œuf/L
Coliformes fécaux | 1 000 ≤ par 100 ml
EPI
Exemple de manuel de sécurité pour STBV
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
13

## Slide 14
Atténuateur
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ÉMISSIONS CARBONE ET OUTIL DE SUIVI
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
14

## Slide 15
Atténuateur
Données de référence pour la communauté (baseline)
(1 000 personnes)
70 % de latrines à fosse non étanchéisées (sans chasse d'eau)
30 % de défécation en plein air
Émissions : 24 520 kg CO₂ eq/an ou 24,5 kg /personne)
Scénario 1 : Accès amélioré sans atténuation
100% Fosses septiques + toilettes à faible consommation d’eau , avec une infiltration des effluents sans risque
Émissions : 137 751 kg CO₂ eq/an ou 138 kg /personne)
6 x Augmentation !
Scénario 2 : Accès amélioré avec atténuation
100% Toilettes à compostage bien gérées.
Émissions : 597 kg CO₂ eq/an ou 0,6 kg/personne
230 fois moins que la solution sans atténuation !
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
15

## Slide 16
Adaptatif et résilient
UTS CLIMATE-FIRST
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
UTS CLIMATE-FIRST
UTS CLIMATE-FIRST
UTS CLIMATE-FIRST
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
16

## Slide 17
Adaptatif et résilient
UTS CLIMATE-FIRST
Le cadre ClimateFIRST de l’UTS propose un processus structuré en cinq étapes pour évaluer la résilience des technologies d’assainissement et identifier des mesures d’adaptation pratiques.
ÉTAPE 1 : CADRAGE DE L’ÉVALUATION
Inclus : Revêtement de fosse, dalle, superstructure, conduit de ventilation
Non inclus : Traitement des boues (hors site)
ÉTAPE 3 : ÉVALUATION DES IMPACTS DES ALÉAS SUR LES COMPOSANTS DU SYSTÈME
RISQUES | NOTATION | JUSTIFICATION
Inondations | H | L’eau des inondations peut pénétrer par la superstructure, remplissant la fosse ; la poussée d’Archimède peut fissurer le revêtement.
Courtes périodes de sécheresse | L | Pas d’impact fonctionnel.
Chaleur extrême | L | Légère augmentation des odeurs ; structure intacte.
Fortes rafales de vent | M | Toits/portes légers susceptibles d’être endommagés.
Légende couleur : H = fort élevé, M = impact modéré, L = impact faible
ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DES ALÉAS ET TENDANCES À RISQUE (HET)
Inondation : débordement de la berges et crues soudaines (≤ 1 m de profondeur)
Courtes périodes de sécheresse (≈ 1 semaine) : faibles apports intermittents et assèchement
Chaleur extrême et indice de température-humidité (ITH) élevé : >35 °C, THI > 30
Fortes rafales de vent : orages convectifs localisés
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
17

## Slide 18
Adaptatif et résilient
UTS CLIMATE-FIRST
ÉTAPE 4 : DÉTERMINATION DES MESURES D’ADAPTATION
ÉVITER : surélever la dalle de 0.5 m ; fermer l’orifice d’évacuation avec un clapet basculant.
RÉSISTER : renforcer les supports extérieurs pour prévenir l’effondrement des parois de la fosse sous la pression de l’eau dans le sol. Ancrer les panneaux de toit.
FLEXIBILITÉ / RÉCUPÉRATION RAPIDE : superstructure préfabriquée détachable pour un remplacement rapide après des dégâts liés à la tempête.
CONTENIR : couvercle de fosse étanche pour fermeture d’urgence avant le début de l’inondation.
LIMITER LES CONSÉQUENCES D'UNE DÉFAILLANCE TOTALE : ajouter une petite chambre de débordement étanche adjacente à la fosse principale, qui capture l’excès de boues lors d’inondations ou de remplissage excessif, réduisant ainsi le risque de déversement.
RÉCUPÉRATION RAPIDE : utiliser des panneaux modulaires pour la superstructure facilement remplaçables en cas de dommage et installer un indicateur visible du niveau de remplissage pour détecter rapidement les risques de débordement.
BÉNÉFICES AU-DELÀ DE LA RÉSILIENCE : Intégrer un robinet de lavage des mains sur le même socle et utiliser les eaux grises pour l’irrigation ; ajouter un système de collecte des eaux de pluie.
L’étape 5 de ClimateFIRST (« Évaluation de la résilience globale ») utilise un système de notation automatique fourni par l’outil et n’est pas présentée ici. Un lien de téléchargement est disponible dans la section ressources.
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
18

## Slide 19
Transformatif
ETUDE DE PERCEPTION ET D'ACCEPTATION
APPROCHE DE MARCHÉ POUR LA SÉLECTION DES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
19

## Slide 20
Transformatif
ETUDE DE PERCEPTION ET D'ACCEPTATION
Remettre en question les mentalités en adoptant les principes de l’économie circulaire — considérer les déchets comme une ressource à récupérer, réutiliser et réintégrer dans des systèmes productifs. Cependant, la transformation ne se limite pas à la valorisation des ressources. Un changement de paradigme se produit également lorsqu’une communauté passe d’un accès inexistant, ou limité, aux services d’assainissement à des services de base et améliorés.
 | % DISPOSÉ À UTILISER | PRINCIPALE PRÉOCCUPATION | QU'EST-CE QUI VOUS FERAIT CHANGER D'AVIS ? | %
Biogaz | 80% | trop cher | gratuité | 45 %
PERCEPTION
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
20

## Slide 21
3.
COMMENT APPLIQUER L’APPROCHE D’ASSAINISSEMENT CLIMATE-SMART AUX SYSTÈMES ?

## Slide 22
Étapes de la conception d'un système d'assainissement Climate-SMART
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
ANALYSE DE RÉFÉRENCE SMART
ECAM
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
APPROCHE DE MARCHÉ
PERCEPTION ET ACCEPTATION
SÉLECTION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
MCDA
UTS CLIMATE-FIRST
VÉRIFICATION DE L’AMÉLIORATION DE LA RÉFÉRENCE SMART
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
ECAM
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
22

## Slide 23
Sûr
ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT
« ÉCHELLE D'ASSAINISSEMENT JMP »
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
RISQUE DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
VIDANGE MÉCANIQUE, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATION
LES EXTRANTS (EFFLUENTS, BOUES, SOUS-PRODUITS) RÉPONDENT AUX NORMES NATIONALES / OMS
CODE DE CONSTRUCTION
TRAITEMENT COMPLET, EPI, PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES, VACCINATIONS
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
23

## Slide 24
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
Un diagramme des flux d’excréta (SFD, Shit Flow Diagram) est un outil simple et visuel qui montre comment les excréta humains circulent dans une ville ou une communauté — depuis leur production (toilettes), jusqu’à la collecte, le traitement et l’élimination finale ou la réutilisation.
Il met en évidence la part des boues fécales gérée en toute sécurité par rapport à celle qui ne l’est pas. Les SFD permettent d’identifier les points faibles des systèmes d’assainissement, d’appuyer la prise de décision et de sensibiliser les parties prenantes à la nécessité d’améliorer les services d’assainissement.
Sûr
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
24

## Slide 25
Atténuateur
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ÉMISSIONS CARBONE ET OUTIL DE SUIVI
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
GIEC (OU D'AUTRES MÉTHODES SI NÉCESSAIRE, GOLD STANDARD, ...)
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
25

## Slide 26
ECAM
ECAM est un logiciel open source conçu pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES) des systèmes urbains d’eau et d’assainissement. Il est aligné sur les lignes directrices du GIEC, utilisant des facteurs d’émission et des méthodologies conformes aux normes mondiales. L’outil couvre l’ensemble de la chaîne de services d’assainissement.
Atténuateur
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
26

## Slide 27
ECAM
Il est possible de superposer les données d'émissions sur le SFD, ce qui permet de visualiser à la fois les flux d'assainissement et les impacts climatiques.
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
Atténuateur
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
27

## Slide 28
Adaptatif et résilient
UTS CLIMATE-FIRST
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
UTS CLIMATE-FIRST
UTS CLIMATE-FIRST
UTS CLIMATE-FIRST
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
28

## Slide 29
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES ALÉAS
ENVIRONMENTAL (inondation)
BIOLOGIQUE/CHIMIQUE (contamination des eaux souterraines)
INDUIT PAR l'HOMME (mauvais services FSM)
Ce cadre stratégique, élaboré par l'UNICEF et le Partenariat mondial pour l'eau (GWP), propose une approche globale pour intégrer les risques climatiques et autres facteurs de stress (par exemple les conflits) à toutes les étapes de la programmation WASH.
ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES D'EXPOSITION
PHYSIQUE (Latrines)
ENVIRONNEMENT (Source d'eau de proximité)
SOCIAL (Populations dépendantes du système.)
ÉTAPE 3 : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ
PHYSIQUE (qualité, âge des infrastructures)
ENVIRONNEMENT (dégradation des sources d'eau)
SOCIAL (pratique, sensibilisation)
FINANCIER (budget pour les réparations, assurances)
ÉTAPE 4 : CALCUL DU SCORE DE RISQUE
Risque = aléa × exposition × vulnérabilité
Adaptatif et résilient
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
29

## Slide 30
ÉVALUATION DES RISQUES AVEC LE GWP D'UNICEF
Le score de risque peut également être combiné avec le SFD pour identifier les interventions prioritaires.
ECAM
DIAGRAMME DE FLUX DES EXCRÉTA (SFD)
Adaptatif et résilient
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
30

## Slide 31
Transformatif
ETUDE DE PERCEPTION ET D'ACCEPTATION
APPROCHE DE MARCHÉ POUR LA SÉLECTION DES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
31

## Slide 32
L’approche de marché développée par Eawag propose un cadre structuré pour évaluer la viabilité économique et la possibilité de mise à l’échelle de la valorisation des ressources issues des boues de vidange.
APPROCHE DE MARCHÉ POUR LA SÉLECTION DES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE
ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES PRODUITS DE RÉCUPÉRATION ET DES SUBSTITUTS
Chaque produit (par exemple, combustible solide, combustible liquide, électricité) est comparé à un produit de substitution conventionnel déjà établi sur le marché (par exemple, le charbon de bois, le GPL, l'électricité du réseau).
ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ
ÉTAPE 2 : ESTIMATION DU MARCHÉ DE SUBSTITUTION ET DE SON VOLUME
Pour chaque substitut, le volume annuel du marché (en tonnes, kWh, m³ ou unités) et le prix du marché sont spécifiés. Cela donne la valeur de base du marché de substitution.
ÉTAPE 3 : AJUSTEMENT POUR UNE PART DE MARCHÉ RÉALISTE
Étant donné que les produits de réutilisation des boues de vidange peuvent différer en termes de qualité, de disponibilité ou de logistique, un facteur d'ajustement est appliqué (généralement <1). Pour le biogaz, le facteur d'ajustement pourrait être la pureté, c'est-à-dire 0,7 (car 70 % du méthane est présent dans le biogaz).
ETAPE 4 : CALCUL DE LA TAILLE POTENTIELLE DU MARCHÉ
Le volume ajusté est multiplié par le prix du substitut pour estimer la taille réaliste du marché que le produit de réutilisation pourrait capturer :
Taille du marché = Volume ajusté × Prix de substitution
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
32

## Slide 33
Analyse des solutions techniques
À la suite de l’évaluation de référence, une liste exhaustive de solutions techniques potentielles est élaborée. Dans ce cas illustratif, nous considérons un éventail d’options de confinement sur site. Pour évaluer et classer systématiquement ces options, une analyse décisionnelle multicritères (MCDA) peut être appliquée, en utilisant des critères de notation définis et des facteurs pondérés, conformément à l’approche Climate-SMART.
ÉTAPE 1 : DÉFINITION D’UN CADRE D’ÉVALUATION (exemple de confinement sur site)
SCORE | SÛR | ATTÉNUATEUR | ADAPTATIF ET RÉSILIENT* | TRANSFORMATIF
5 | Entièrement étanche / résistant aux inondations | Zéro émission nette ou émissions nettes négatives de GES | Conçu pour les événements extrêmes | Produit récupéré à haute valeur ou énergie
4 | Bonne étanchéité, risque mineur de fuite | Forte réduction ou capture de CH₄/N₂O | Composants protégés contre les inondations | Amendement de sol ou combustible de valeur
3 | Revêtement partiel | Réduction modérée des GES | Certains composants protégés contre les inondations | Récupération utile mais de faible valeur
2 | Pas de revêtement | Réduction limitée des GES | Adaptation minimale | Peu ou pas de récupération
1 | Pas de confinement | Aucun bénéfice ou émissions élevées | Vulnérable | Simple élimination
MCDA
* Remarque : Les mesures adaptatives peuvent être améliorées au fil du temps en fonction du cadre climateFIRST ; L'évaluation actuelle se concentre sur les fonctionnalités intégrées.
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
33

## Slide 34
Analyse des solutions techniques
À la suite de l’évaluation de référence, une liste exhaustive de solutions techniques potentielles est élaborée. Dans ce cas illustratif, nous considérons un éventail d’options de confinement sur site. Pour évaluer et classer systématiquement ces options, une analyse décisionnelle multicritères (MCDA) peut être appliquée, en utilisant des critères de notation définis et des facteurs pondérés, conformément à l’approche Climate-SMART.
ÉTAPE 2 : NOTEZ LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE | SÛR | ATTÉNUATEUR | ADAPTATIF ET RÉSILIENT* | TRANSFORMATIF
Toilettes à compostage | 5 | 5 | 4 | 4
UDDT | 5 | 5 | 4 | 4
Fosse avec couvercle étanche et chasse d’eau (pour-flush) | 4 | 1 | 2 | 1
Biodigesteur domestique préfabriqué avec filtres plantés | 5 | 5 | 4 | 5
Fosse préfabriquée sèche | 4 | 2 | 4 | 1
Fosse septique avec filtres plantés | 5 | 1 | 4 | 2
MCDA
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
34

## Slide 35
Analyse des solutions techniques
À la suite de l’évaluation de référence, une liste exhaustive de solutions techniques potentielles est élaborée. Dans ce cas illustratif, nous considérons un éventail d’options de confinement sur site. Pour évaluer et classer systématiquement ces options, une analyse décisionnelle multicritères (MCDA) peut être appliquée, en utilisant des critères de notation définis et des facteurs pondérés, conformément à l’approche Climate-SMART.
ÉTAPE 3 : PONDÉRER LES CRITÈRES
CRITÈRES | PONDÉRATION %
Sûr | 35
Atténuateur | 25
Adaptif / Résilient | 25
Transformatif | 15
MCDA
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
35

## Slide 36
Criblage de solutions techniques
À la suite de l’évaluation de référence, une liste exhaustive de solutions techniques potentielles est élaborée. Dans ce cas illustratif, nous considérons un éventail d’options de confinement sur site. Pour évaluer et classer systématiquement ces options, une analyse décisionnelle multicritères (MCDA) peut être appliquée, en utilisant des critères de notation définis et des facteurs pondérés, conformément à l’approche Climate-SMART.
ÉTAPE 3 : PONDÉRER LES CRITÈRES
TECHNOLOGIE | SÛR | ATTÉNUATION | ADAPTATIF ET RÉSILIENT* | TRANSFORMATEUR | SCORE
Toilettes à compostage | 1.75 | 1.25 | 1 | 0.6 | 4.6
UDDT | 1.75 | 1.25 | 1 | 0.6 | 4.6
Fosse de chasse d'eau doublée | 1.4 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 2.3
Biodigesteur domestique préfabriqué avec zones humides artificielles | 1.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 4.8
Latrines à fosse préfabriquée sèche | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.15 | 3.1
Fosse septique avec zones humides artificielles | 1.75 | 0.25 | 1 | 0.3 | 3.3
MCDA
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
36

## Slide 37
Partage d'expériences
Pouvez-vous penser à des technologies ou à des systèmes dans votre pays qui s'alignent sur l'approche d’assainissement Climate-SMART ?
Formation des formateurs sur le Nexus Climat-Assainissement – L’assainissement Climate-SMART
37

## Slide 38
Q&R

## Slide 39
19e étage Jeongdong Bldg. 21-15,
Jeongdong-gil, Jung-gu, Séoul,
République de Corée 04518
www.gggi.org
@gggi_hq
@GGGIHQ
@GGGIHQ
@gggi_hq
@GGGIMedia